Obsah

Kapitola	Popis	Strana

1	Použití v souladu s určením……….......................................................................	2

2	Bezpečnostní předpisy…......................................................................................	2

3	Provoz s principem "Double Action".....................................................................	3

4	Provoz s principem "Single Action".......................................................................	3

5	Údržba a péče……. .............................................................................................	4

6	Upozornění na funkční poruchy…........................................................................	4

7	Výkres rozloženého přístroje (#02682)................................................................	5

8	Výkres rozloženého přístroje (#02673)................................................................	6

9	Princip funkce na tlakové láhvi (#02673)...............................................................7

- Použití v souladu s určením

Tyto stříkací pistole jsou airbrush pistole se snadnou obsluhou, pneumatickým pohonem, vhodné pro kutily. Hodí se především pro lakování filigránových ploch. Barva je přitom díky proudu vzduchu velmi jemně rozprášena a nanesena na stříkaný objekt.

Stříkaný obraz lze přizpůsobit stříkanému objektu pomocí nastavení. Přitom lze zvolit různé nádobky na barvu. Je třeba dbát na vhodné barvy, doporučujeme speciální airbrush laky, tyto se prodávají již částečně hotově smíchané.

- Bezpečnostní předpisy

Chraňte sebe a své životní prostředí pomocí vhodných bezpečnostních opatření před nebezpečím úrazů.

- Dbejte bezpodmínečně na to, aby bylo pracoviště dobře odvětrávané.

- Noste ochranný oděv, především dýchací masku a ochranné brýle.

- Stříkací pistoli používejte jen v souladu s určením.

- Buďte opatrní při práci s hořlavými materiály.

- Pneumatické nářadí zajistěte před dětmi.

- K práci přistupujte jen odpočatí a soustředění.

- Pistolí nemiřte nikdy proti lidem či zvířatům.

- Pracovní tlak musí být nastaven pomocí redukčního tlakového ventilu.

- Jako zdroj energie nepoužívejte kyslík ani hořlavé plyny.

- Používejte jen originální náhradní díly.

- Před údržbou a odstraněním poruch odpojte přístroj od zdroje tlakového vzduchu.

- Čisticí prostředky a zbytky barvy musí být ekologicky zlikvidovány.

- Provoz s principem "Double action" (#02682)

- Nádobka na barvu a vzduchová hadice musí být připojeny k airbrush pistoli pevně a těsně.

- Optimální tlak vzduchu pro lakování činí v závislosti na viskozitě a stavu zpracování barvy 0,5 -1 bar.

- Optimálního barevného obrazu dosáhnete při vzdálenosti cca 15 -30 cm. Příliš malá vzdálenost a příliš rychlé nebo příliš pomalé pohyby mají za následek špatný barevný obraz.

- Tip: Vezměte kousek lepenky a před každou prací si stříkání vyzkoušejte.

Tloušťky vrstev se při kmitavém pohybu příliš liší!			Rovnoměrně naneste. Stříkejte „mokré do mokrého“.

ŠPATNĚ						SPRÁVNĚ

Sprühabstand = vzdálenost při stříkání

Anfang Sprühweg = začátek dráhy stříkání

Sprühen = stříkat

Loslassen = pustit

Ende Sprühweg = konec dráhy stříkání

- Provoz s principem "Single action" (#02673)

Zatlačením na tlačítko se zvýší množství vzduchu, množství barvy lze regulovat otáčením na trysce s barvou (poz. 6).

Díky adaptéru na tlakovou láhev (poz. 20) lze airbrush používat s lahví se stlačeným vzduchem (lze alternativně obdržet).

- Údržba a péče

Stříkací pistoli na barvu čistěte a ošetřujte s maximální pečlivostí ihned po lakování.

Vyčištěná stříkací pistole na barvu zaručuje při dalším použití bezproblémovou manipulaci.

Pokud bude při čištění tryska odstraněna, je třeba závit i těsnění ošetřit silikonovým tukem.  Zabrání se tak „zadření“ trysky.

Pozor: Stříkací pistoli nenamáčejte do rozpouštědla celou.

Tryska a jehla trysky jsou rychle opotřebitelné díly, mějte proto vždy připravenou náhradní sadu trysek.

Pneumatické nářadí/přístroje skladujte jen v suchých místnostech.

- Upozornění na funkční poruchy

|  | Příznaky | Příčiny | Opatření |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paprsek barvy je přerušovaný nebo stříká nárazovitě. | Příliš málo barvy v nádobce. Držení airbrush pistole v šikmé poloze. Ucpání části s barvou. Povolená/poškozená tryska. Příliš vysoká viskozita. | Naplňte. Změňte úhel. Vyčistěte. Utáhněte resp. vyměňte. Snižte viskozitu. Vyčistěte. Vyměňte a upravte jehlu. |
|  | Stříkaný obraz je jen částečný. | Vzduchová hlavice je znečištěná nebo poškozená. Barva se lepí na trysku nebo jsou poškozené díly. | Vyčistěte nebo vyměňte. Vyčistěte nebo vyměňte. |
|  | Nepravidelný barevný obraz s tvorbou kapek. | Poškozená tryska. Příliš nízký pracovní tlak. Příliš vysoká viskozita. | Vyměňte. Pracovní tlak zvyšte. Snižte viskozitu. |
|  | Nerovnoměrné nahromadění materiálu. | Příliš vysoký pracovní tlak. Barva ucpává vzduchovou hlavici a/nebo trysku. | Snižte pracovní tlak. Vyčistěte. |

- Výkres rozloženého přístroje # 02682

| Č. náhr. dílu | Označení | Množství |
| --- | --- | --- |
| Obj. č. | Č. ver. | Č. poz. |  |  |
| 02682 | 01 | 01 | Obal rukojeti |  |
| 02682 | 01 | 02 | O-kroužek |  |
| 02682 | 01 | 03 | Vzduchová hlavice |  |
| 02682 | 01 | 04 | Tryska |  |
| 02682 | 01 | 05 | Rozprašovač |  |
| 02682 | 01 | 06 | Kryt |  |
| 02682 | 01 | 07 | Unášeč |  |
| 02682 | 01 | 08 | Pouzdro ložiska |  |
| 02682 | 01 | 09 | Pouzdro jehly |  |
| 02682 | 01 | 10 | Pružina |  |
| 02682 | 01 | 11 | Šroub ložiska |  |
| 02682 | 01 | 12 | Aretační šroub |  |
| 02682 | 01 | 13 | Jehla trysky |  |
| 02682 | 01 | 14 | Zadní rukojeť |  |
| 02682 | 01 | 15 | Tlačítko |  |
| 02682 | 01 | 16 | Stavěcí šroub |  |
| 02682 | 01 | 17 | Šroubení ventilu |  |
| 02682 | 01 | 18 | O-kroužek |  |
| 02682 | 01 | 19 | Jehla ventilu |  |
| 02682 | 01 | 20 | Pružina (tryska) |  |
| 02682 | 01 | 21 | Přípojný šroub |  |
| 02682 | 01 | 22 | Nádobka na barvu |  |
| 02682 | 01 | 23 | Šroubovací víko |  |

- Výkres rozloženého přístroje # 02673

| Č. náhr. dílu | Označení | Množství |
| --- | --- | --- |
| Obj. č. | Č. ver. | Č. poz. |  |  |
| 02673 | 01 | 01 | Rozprašovač |  |
| 02673 | 01 | 02 | O-kroužek |  |
| 02673 | 01 | 03 | Vzduchová hlavice |  |
| 02673 | 01 | 04 | Přední rukojeť |  |
| 02673 | 01 | 05 | Zadní rukojeť |  |
| 02673 | 01 | 06 | Tryska na barvu |  |
| 02673 | 01 | 07 | Těsnění |  |
| 02673 | 01 | 08 | Rýhovaný šroub |  |
| 02673 | 01 | 09 | Jehla trysky |  |
| 02673 | 01 | 10 | Tlačítko |  |
| 02673 | 01 | 11 | O-kroužek |  |
| 02673 | 01 | 12 | Jehla ventilu |  |
| 02673 | 01 | 13 | Pružina |  |
| 02673 | 01 | 14 | Šroubení |  |
| 02673 | 01 | 15 | Víko |  |
| 02673 | 01 | 16 | Těsnění víka |  |
| 02673 | 01 | 17 | Malé barevné sklíčko |  |
| 02673 | 01 | 18 | Sací hadice |  |
| 02673 | 01 | 19 | Velké barevné sklíčko |  |
| 02673 | 01 | 20 | Regulační šroub (adaptér na tlakovou láhev) |  |
| 02673 | 01 | 21 | Těsnění |  |
| 02673 | 01 | 22 | Klíč |  |
| 02673 | 01 | 23 | Vzduchová hadice |  |

- Princip funkce na tlakové láhvi (#02673)

# Text boxes

#### Airbrush-Set „Micro-Color"

#### Airbrush-Set „Hobby"

#### # 02673, 02682

Güde czech s.r.o.

Počernická 120

CZ-360 05 Karlovy Vary

www.guede.com

Güde GmbH & Co. KG

Birkichstraße 6

D-74549 Wolpertshausen

www.guede.com

GÜDE Slovakia s.r.o

Podtúreň-Roveň 208

SK-033 01 Liptovský Hrádok

www.guede.com

Güde Scandinavia A/S

Engelsholmvej 33

DK-8900 Randers

www.guede.com

Poloha jehly se reguluje při odšroubované zadní rukojeti

Zatažením za tlačítko se zvýší množství barvy

Zatlačením na tlačítko se zvýší množství vzduchu

Adaptér na tlakovou láhev se spojí se vzduchovou hadicí a tlakovou lahví našroubováním.

Druhý konec hadice spojte s airbrush.

Průtok barvy se reguluje otáčením trysky na barvu.

Zašroubováním se průtok barvy sníží. Vyšroubováním se průtok barvy zvýší.

S trochou cviku se to povede během práce pomocí palce a prostředníku.

Po naplnění barvy (dodržujte viskozitu a vhodnost!) si musíte stříkání vyzkoušet, nejlépe to jde na starých novinách aj.

# Prohlášení o shodě EU

#### EC Declaration of Conformity

### Tímto prohlašujeme my,	Güde GmbH & Co. KG

We herewith declare,		Birkichstraße 6, 74549 Wolpertshausen, Germany

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic EU na bezpečnost a hygienu.

that the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health

requirements of the EC Directive based on its design and type, as brought into

circulation by us.

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toho prohlášení svou platnost.

In a case of alternation of the machine, not agreed upon by us, this declaration will

loose its validity.

Označení přístrojů:			- Airbrush-Set “Micro-Color”

- Airbrush-Set “Hobby”

Obj. č.:					- 02682, 02673

Article-No.:

Směrnice:

Directives:

- 89/392/EEC

- 91/368/EEC

- 93/44/EEC

- 93/68/EEC

Datum/podpis výrobce:		03.05.2005

Date/Authorized Signature:

Údaje o podepsaném:			pan Arnold, jednatel

Title of Signatory: