# ZÁRUČNÍ LIST

Záruční podmínky:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC, s.r.o. ručí za výrobek v souladu s technickými podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne prodeje za předpokladu používání a instalace dle návodu. Porušením plomby nebo jiným mechanickým poškozením záruka zaniká.

Technický popis a návod k použití přístroje P2 Če

Základní údaje

Druh hasiva:	prášek ABC

Hmotnost hasiva:	2.0 kg

Maximální hmotnost:	4.2 kg

Pracovní přetlak:	1.4 Mpa

Popis přístroje:

Přístroj tvoří kovová svařovaná nádoba opatřená výstupním pákovým ventilem s plombou. Ventil je zakončen tryskou. Přístroj je potažen práškovým plastem odstín RAL 3000. Součástí přístroje je kontrolní manometr indikují tlak v hasicím přístroji a typový štítek s návodem . K přístroji je dodáván věšák pro upevnění na zeď.

Pracovní podmínky:

Pracovní schopnost je zaručena v rozmezí teplot –30oC až + 60 oC.

Použití:

Přístroj je určený k hašení zařízení třídy:

A - látky pevné, hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů) např. dřevo, papír,

sláma, uhlí, textil, guma.

B – kapalné látky hořící plamenem – např. benzín, olej, dehet, tuky, líh, éter.

C – látky plynné hořící plamenem – např. acetylen, vodík, metan, propan,

svítiplyn. Látky, které jsou pod elektrickým napětím do 1000 V. Minimální

vzdálenost od hořící látky je 1 m.

Návod k použití:

Při požáru přístroj donesete na místo hašení. Trysku ventilu nasměrujete na ohnisko požáru a přístroj uvedete v činnost stlačením pákového ventilu až na doraz. Činnost přístroje lze kdykoliv přerušit.

Kontrola:

Majitel je povinen zajistit pravidelnou roční kontrolu podle platných předpisů. Dílenská revize včetně zkoušky pevnosti a těsnosti se provádí dle platných předpisů. Po každém použití je majitel povinen předat přístroj k novému naplnění. Při plnění a opravách je nutno použít pouze schválené hasivo a náhradní díly.

Servis:

Instalaci, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasicích přístrojů provádí:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o., Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 432 211, info@hasicitechnika.com, www.hasicitechnika.com

# ZÁRUČNÍ LIST

Záruční podmínky:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC, s.r.o. ručí za výrobek v souladu s technickými podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne prodeje za předpokladu používání a instalace dle návodu. Porušením plomby nebo jiným mechanickým poškozením záruka zaniká.

Technický popis a návod k použití přístroje P2 Če

Základní údaje

Druh hasiva:	prášek ABC

Hmotnost hasiva:	2.0 kg

Maximální hmotnost:	4.2 kg

Pracovní přetlak:	1.4 Mpa

Popis přístroje:

Přístroj tvoří kovová svařovaná nádoba opatřená výstupním pákovým ventilem s plombou. Ventil je zakončen tryskou. Přístroj je potažen práškovým plastem odstín RAL 3000. Součástí přístroje je kontrolní manometr indikují tlak v hasicím přístroji a typový štítek s návodem . K přístroji je dodáván věšák pro upevnění na zeď.

Pracovní podmínky:

Pracovní schopnost je zaručena v rozmezí teplot –30oC až + 60 oC.

Použití:

Přístroj je určený k hašení zařízení třídy:

A - látky pevné, hořící plamenem nebo žhnoucí (kromě kovů) např. dřevo, papír,

sláma, uhlí, textil, guma.

B – kapalné látky hořící plamenem – např. benzín, olej, dehet, tuky, líh, éter.

C – látky plynné hořící plamenem – např. acetylen, vodík, metan, propan,

svítiplyn. Látky, které jsou pod elektrickým napětím do 1000 V. Minimální

vzdálenost od hořící látky je 1 m.

Návod k použití:

Při požáru přístroj donesete na místo hašení. Trysku ventilu nasměrujete na ohnisko požáru a přístroj uvedete v činnost stlačením pákového ventilu až na doraz. Činnost přístroje lze kdykoliv přerušit.

Kontrola:

Majitel je povinen zajistit pravidelnou roční kontrolu podle platných předpisů. Dílenská revize včetně zkoušky pevnosti a těsnosti se provádí dle platných předpisů. Po každém použití je majitel povinen předat přístroj k novému naplnění. Při plnění a opravách je nutno použít pouze schválené hasivo a náhradní díly.

Servis:

Instalaci, údržbu, opravy, plnění a kontrolu hasicích přístrojů provádí:

ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o., Rostislavova 1265, 686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 432 211, info@hasicitechnika.com, www.hasicitechnika.com

# Text boxes

| Výroba | ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. Rostislavova 1265 686 01 Uherské Hradiště Tel: 572 432 211 fax: 572 570 961 Údaje o registraci: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 29097 |
| --- | --- |
| Název výrobku | PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2 kg PRÁŠEK ABC |
| Typ výrobku | P 2 Če |
| Výrobní číslo |  |
| Záruční doba | 24 měsíců ode dne prodeje (za podmínky realizace řádné pravidelné kontroly výrobku nejméně jednou za rok v souladu s požárně-bezpečnostními předpisy) |
| Datum výroby |  |
| Výstupní kontrola |  |
| Datum prodeje RAZÍTKO PODPIS |

| Výroba | ČERVINKA – CZECH REPUBLIC s.r.o. Rostislavova 1265 686 01 Uherské Hradiště Tel: 572 432 211 fax: 572 570 961 Údaje o registraci: Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 29097 |
| --- | --- |
| Název výrobku | PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2 kg PRÁŠEK ABC |
| Typ výrobku | P 2 Če |
| Výrobní číslo |  |
| Záruční doba | 12 měsíců ode dne prodeje |
| Datum výroby |  |
| Výstupní kontrola |  |
| Datum prodeje RAZÍTKO PODPIS |